MEMORIU TEHNIC

Denumirea investiţiei

„ Lucrări de igienizare Farmacie SJU Piatra Neamț” .

Amplasamentul

Parter Corp B1 tronsonul  A Spitalul Nou

Titularul investiţiei

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, jud. Neamț

Date tehnice privind  obiectivul :

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț este o instituție de interes public, destinată îngrijirii bolnavilor și organizată pe serviciu permanent.

Din analizele efectuate s-a constatat că este necesar a se executa lucrări de igienizare la  Farmacia spitalului.

Se propun să se execute următoarele lucrări:

-   desfacerea tencuielilor interioare deteriorate și reparația acestora;

-  desfacere de placaje de faianță;

-  zugrăveli și vopsitorii la pereți și tavane;

-  vopsitorii la conducte și  corpuri de radiatoare din fontă;

-  demontare tâmlărie de lemn;

-  executare și montare tâmlărie din  PVC, glasvanduri din PVC și  profile de aluminiu;

-  reparații de tencuieli în jurul tocurilor;

-  înlocuire de lavoare din porțelan și baterii  amestecătoare pentru lavoare;

-  demontare și montare de racorduri flexibile și robineți de colț.

-  confecționare, vopsire și montare grilaje la uși;

Toate lucrările propuse la construcţia existentă nu constituie intervenţii structurale şi nu afectează negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranţa şi rezistenţa în timp a clădirii  respectându-se prevederile legii 10 / 1995 .

Nefiind posibilitatea de a  opri  activitatea farmaciei    în vederea   eliberării  totale a amplasamentului,  lucrările se vor executa sectorial în trei  sau patru încăperi ce vor fi eliberate conform unui grafic ce se va întocmi de comun acord la începerea lucrărilor, activitatea farmaciei desfășurându-se în mod normal,   rezultând o intersectare a activității constructorului cu activitatea  farmaciei,  în două sectoare lucrările  vor putea fi executate  numai în zilele de sâmbătă și duminică

Sectorul  în care își desfășoară activitatea constructorul se va izola cu perdele din folie de polietilenă, pentru a opri propagarea prafului în restul  farmaciei care este formată din  22 încăperi  (oficii,  magazii, holuri, grupuri sanitare, etc.)

MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII

1. La organizarea şantierelor pentru reparaţii la clădiri  ca şi la executarea operaţiunilor de demolare şi evacuarea din şantier a materialelor rezultate se va tine seama de următoarele:

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

- NM 319 / 2006 – Normele metodologice de aplicare a prevederile Legii securităţii şi sănătăţii muncii nr. 319 / 2006

- HGR  nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile

- HGR  nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munc

- HGR  nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca

- HGR   nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca

- HGR  1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidentele.

Intocmit ,

Ing. Nedelcu Constantin