CAIET DE SARCINI

pentru lucrari de reparatii

Denumire:

„ Lucrări de igienizare interioară Secția Urologie – Chirurgie  Infantilă” la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț  cu următoarele obiective :

Amplasamentul

Etajul III ,  corp B 3 Spitalul Nou

Titularul investiţiei

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, jud. Neamț

Date tehnice privind  obiectivele :

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț este o instituție de interes public, destinată îngrijirii bolnavilor și organizată pe serviciu permanent.

Din analizele efectuate s-a constatat că este necesar a se executa lucrări de igienizare la Secțiile Urologie și Chirirgie Infantilă, amplasate la etajul III în corpul B3 Spitalul Nou.

Se propun să se execute următoarele lucrări de reparaţii:

-  desfacerea tencuielilor interioare deteriorate și reparația acestora;

-  zugrăveli și vopsitorii la pereți și tavane;

-  vopsitorii la conducte și  corpuri de radiatoare de calorifer;

-  demontare tâmlărie de lemn;

-  montare tâmlărie PVC;

-  reparații de tencuieli în jurul tocurilor;

-  înlocuire de baterii  amestecătoare pentru lavoare;

-  demontare și montare de racorduri flexibile și robineți de colț.

Toate lucrările propuse la construcţia existentă nu constituie intervenţii structurale şi nu afectează negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranţa şi rezistenţa în timp a clădirii  respectându-se prevederile legii 10 / 1995, actualizata.

Nefiind posibilitatea de a muta bolnavii din cele două secții în vederea               eliberării  totale a amplasamentului,  lucrările se vor executa sectorial în două sau trei încăperi ce vor fi eliberate conform unui grafic ce se va întocmi de comun acord la începerea lucrărilor, activitatea spitalicească din secții desfășurându-se în mod normal,   rezultând o intersectare a activității constructorului cu activitatea spitalicească din secție.

Sectorul  în care își desfășoară activitatea constructorul se va izola pe holul secției cu perdele din folie pe ambele capete, pentru a opri propagarea prafului în restul secției.

Toate materialele necesare execuției lucrărilor,  cu excepția tâmplăriei PVC vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII

1. La organizarea şantierelor pentru reparaţii la clădiri  ca şi la executarea operaţiunilor de demolare şi evacuarea din şantier a materialelor rezultate se va tine seama de următoarele:

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

- NM 319 / 2006 – Normele metodologice de aplicare a prevederile Legii securităţii şi sănătăţii muncii nr. 319 / 2006

- HGR  nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile

- HGR  nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munc

- HGR  nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca

- HGR   nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca

- HGR  1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidentele.

Intocmit ,

Ing. Nedelcu Constantin